## Slide 1: Sveprisutno računarstvo Projekat 2
Dejan Randjelović 1543

## Slide 2
Način rada
Arduino prilikom startovanja pali diode na boji Magenta
Konstantno sluša za dve ključne reči:
  hello
  dracarys
Ključna reč hello startuje senzor blizine
Na osnovu trenutne vrednosti senzora pale se 4 režima dioda:
  vrednost senzora < 20 -> Crvena boja
  vrednost senzora < 100 -> Žuta boja
  vrednost senzora < 200 -> Zelena boja
  vrednost senzora > 200 -> Plava boja

## Slide 3
Praćenje podataka sa senzora i uključivanje odredjenih dioda se izvršava dok Arduino ne detektuje reč Dracarys
Tada se prikupljanje podataka prekida a diode se prebacuju nazad u režim Magenta

## Slide 5
Dataset
Google speech commands dataset (https://colab.research.google.com/github/ShawnHymel/ei-keyword-spotting/blob/master/ei-audio-dataset-curation.ipynb) i snimanje mobilnim telefonom ključnih reči (po 50 puta)

## Slide 6
Edge impulse
Projekat voice-recognition
Processing block MFCC
Neuronska mreža (Keras)

## Slide 7
Mreža i validacija

## Slide 8
Testiranje modela

## Slide 9
Priprema senzora

## Slide 11
Tipičan IoT Agent
Gateway izmedju cloud-a i uredaja
Omogućava kontrolu preko cloud-a nad:
  firware-om
  softverskim paketima
  konfiguracionim fajlovima
prikupljanje podataka:
  merenja
  dogadjaji
  alarmi
Okidanje operacija

## Slide 12
Digitalni blizanac
Uredjaj
Deca uredjaji
Servis

## Slide 13
Softverske komponente
MQTT magistrala
  HTTP protokol se koristi za prenos lokalnih fajlova
Agent
Mapper

## Slide 14
MQTT Magistrala
Koristi se kombinacija MQTT i HTTP protokola
Lokalni MQTT broker je smešten na svakom thin-edge.io uredjaju
Svaki uredjaj i servis ima svojstven MQTT topic
HTTP server se koristi sa prenos lokalnih fajlova
Lokalni digitalni blizanac - lokalna prezentacija opreme sa svojim uredjajem, decom uredjajima i servisima
1-1 odnos sa remote digitalnim blizancem
Most ka cloud

## Slide 15
MQTT format - topici i merenja
te/ - koren thin-edge.io topica
te/<identifikator>/m/<tip> - merenja
te/<identifikator>/e/<tip> - dogadjaji
te/<identifikator>/e/<tip> - alarmi
te/errors - greške
Nevalidan format
Validan format

## Slide 16
MQTT format - alarmi i dogadjaji
Polja dogadjaj poruke:
  time
  text
  event_type
Polja alarm poruke:
  alarm_type
  severity
  text
  timestamp

## Slide 17
Agent
Osluškivanje zahteva za operacije koje su objavljene na MQTT magistrali
Delegiranje operacija operativnom sistemu ili komponentama
Slanje trenutnog stanja obrade zahteva
Koriste se specifični operaciono orijentisani topici

## Slide 18
Primeri komanda
software_list - te/<identifikator>/cmd/software_list/<id_komande>
software_update - te/<identifikator>/cmd/software_update/<id_komande>
config_snapshot - te/<identifikator>/cmd/config_snapshot/<id_komande>
config_update - te/<identifikator>/cmd/config_update/<id_komande>
restart - te/<identifikator>/cmd/restart/<id_komande>
log_upload - te/<identifikator>/cmd/log_upload/<id_komande>

## Slide 19
Mapper
Prevod poruka sa uredjaja u format specifičan platformi koja se koristi
  Cumulocity mapper
  Azure mapper
Pokretanje se vrši putem komande tedge connect - npr. za cumulocity tedge connect c8y
Mapper se prijavljuje na topic te/+/+/+/+/m/+ sa QoS nivo 1 (at least once)
Ukoliko je podataka nevalidan koristi te/errors za prijavu
Ukoliko je poruka u validnom formatu vrši prevod u cloud specifičan format

## Slide 20
Cumulocity mapper
Topic c8/measurement/measurements/create
tedge connect c8y
tedge disconnect c8y
te/device/child1//m/
->

## Slide 21
Zaključak
Pojednostavljen proces povezivanja edge uredjaja sa cloud-om
Široka podrška različitih komponenti
interoperabilnost
Fleksibilnost
Bezbednost
Pouzdanost i efikasnost

## Slide 22: Hvala na pažnji!